# Caractéristiques de la mini-chaudière horizontale à « picots »

(tous les résultats sont arrondis)

Volume d’eau utile

. chaudière au 3/4 = 108 cm 3

. garde = 22 cm3

- tige filetée = 1 cm3

volume utile = 85 cm3

Volume d’eau à chauffer)

. chaudière au 3/4 = 108 cm3

. tige filetée = 1 cm3

volume à chauffer = 107 cm3

(prendre les surfaces en contact avec l’eau )

## Surface de chauffe

. fond de la chaudière (1/2surface du tube de diamètre 5 cm, L = 8.8 cm) = 69 cm²

. 23 picots de diamètre 0.3 et de hauteur 0.6 sans oublier le fond = 14.6 cm²

### Total de 83 cm² ou 0,83 dm²  surface suffisante si on considère le calcul suivant

Surface de chauffe nécessaire pour le moteur prévu : 1 cm3 à  1000 tr/mn sous la pression de 2 bar mano soit p = 1.61 g/l

S = (c x p x R) : 4 x 1000 = (1 x 1.61 x 1000) : 4000 = 0.40 dm²

## Puissance calorique nécessaire

## pour faire passer la chaudière (poids de 280 g avec les accessoires) et son contenu ( 107 grammes d’eau) de 20° à 133° (t° à 2 bar)

1 – pour chauffer la chaudière en laiton

0.280 kg x (133 - 20) x 0.38 kJ/kg = 12 kJ

2 – pour chauffer l’eau

0.107 kg x (133 - 20) x 4.18 kJ/kg = 50.5 kJ

total de la chaleur nécessaire : : 62.5 kJ

et en appliquant le coefficient de perte estimé à 0.75 x 0.50 : 167 kJ ou encore 47 Wh

Si on veut atteindre la pression souhaitée en 5 minutes, il faudra une puissance de :

47 * 60 / 5  = 564 W/h à notre brûleur … qu’il reste à imaginer !

Etude réalisée avec le Mémento disponible dans la page des téléchargements de :

http://www.vapeuretmodelesavapeur.com/